Fabriquant comme hobby des moteurs qui finissent sur une étagère, j’ai voulu réaliser un bateau propulsé par la vapeur afin d’éviter à la mécanique de dormir sous la poussière.

N’ayant plus la dextérité de mes 20 ans, j’ai décidé de débuter simple.

Mon choix c’est porté sur une chaloupe à clins vifs et un moteur oscillant.

Pour la chaloupe, la base est un plan de la ‘’ chaloupe Rose ‘’ paru en mars 1986 dans la revue Model Boats.

Avec Autocad les dimensions ont été ajustées en longueur juste sous le mètre afin de pouvoir utiliser les lattes et baguettes du commerce. La largeur avoisine les 180mm.

Pour la propulsion, la base est le moteur ‘’ charnière ‘’ de JP Duval que j’ai déjà réalisé et qui tourne parfaitement sous 2 bars avec un ralenti très stable.

Comme le tube d’étambot est incliné de 12° le châssis de ce nouveau moteur sera également incliné de 12° afin de pouvoir mettre un cardan le plus court possible. Il n’y a de toute manière pas de place suffisante pour un cardan en trois pièces.

Le moteur déjà réalisé.

La chaloupe.

Ayant des machines pour travailler le bois, la quille et les couples viennent d’une vielle palette de récup.

Montage quille, couples et renforts.

Placement des clins.

Pose du pont et son recouvrement en acajou.

Le moteur.

Modification des charnières et usinage des pistons.

Fabrication du miroir, rajoute de roulements et d’un axe secondaire pour baisser au maximum la sortie du moteur.

Les blocs de distribution et le vilebrequin.

Montage pistons, vilebrequin, pile et face.

Le volant inertiel, l’inverseur de marche et le moteur terminé.

L’inclinaison de 12° et l’arbre de sortie sous le vilebrequin pour être dans l’axe du tube d’étambot.

Malheureusement suite à l'incendie de mon atelier, la chaloupe est détruite. Le moteur a été récupéré et remis en état de fonctionnement.

Une nouvelle chaloupe est en cours (lentement) de fabrication.